Potravinářský průtokoměr LXP 6 - dávkovač

##### Lomex Blansko	tel.: 516 416 945	www.lomex.cz

##### Čapkova 22	mobil: 603 228 623	info@lomex.cz

##### 678 01  Blansko	            777 815 497

Sestava dávkovače s jedním ventilem

Použití

Pro potřeby odměření navolené dávky kapalin s obsahem vody. Například pivo, víno, limonády, mléčné výrobky, sirupy, marmelády a pod. Velikost dávky lze zadávat z připojené numerické klávesnice, nebo přes sběrnici RS485 z připojeného počítače. Dávkovač lze přes sběrnici RS485 připojit do obecného systému sběru dat.

# Technické údaje

Sestavu  tvoří Potravinářský průtokoměr LXP6 s čidly průtoku (max. 6ks), numerická klávesnice, ovládací ventily a napájecí zdroj pro ventily. Je možné používat současně až 6 dávkovacích kanálů.

Konstrukce čidel průtoku a ovládacích ventilů dovoluje použít zavedený způsob čistění potrubí (molitanová kulička) a to bez demontáže čidla průtoku a ovládacího ventilu - měřicí část čidla průtoku a uzavírací část ventilu je kruhového hladkého průřezu, obdobně jako použité potrubí.

Po odemknutí skříňky průtokoměru lze jednotlivé registry V1 až V6 nulovat tlačítkem NULOVÁNÍ. Při sanitaci, chceme-li zachovat naměřený údaj před a po sanitaci, stiskem příslušného tlačítka V1 až V6, se zablokuje měření průtoku na odpovídajícím sanitovaném potrubí a stav na displeji se nemění. Pro potřebu měření v době výpadku síťového napájení, lze sestavu doplnit o záložní zdroj.

měřicí rozsah průtoku 0,8 až 60 l za minutu

doba otevření a uzavření  ventilu cca 150 ms

přesnost měření průtoku (2% z údaje, odchylka opakovaných měření (0,25%

rozlišovací schopnost měření průtoku 0,001 1itru

rozsah registrace průtoku 0,01 až 1000000 litrů

max. dávka 99999 litrů

teplota média 0 až 80 (C (může obsahovat ledovou tříšť), přesnost měření teploty (0,5 (C

maximální tlak 1,6 MPa, mohou se vyskytovat tlakové rázy

šroubení 5/8 ‘’ - vnější závity, montážní délka čidla průtoku 110 mm

krytí IP55, pracovní poloha libovolná

napájení 230 V / 50 Hz, příkon 7 VA

datové rozhraní vyhodnocovací jednotky RS 485 - připojení k PC

připojením modemu COM/G10 lze přes zprávy SMS sledovat provoz čepování

v provedení bez záložního zdroje, při přerušení napájení průtokoměr neměří, naměřená data zůstávají zachována

materiály ve styku s měřenou kapalinou jsou atestovány podle evropských potravinářských standardů

vysoká životnost, stálost parametrů, příznivá cena

Obsluha dávkovače je popsána v Návodu k obsluze.

Montáž

Čidlo průtoku lze instalovat v libovolné poloze. Musí být dodržen směr průtoku čidlem a to dle vyznačené šipky na horním krytu čidla průtoku, přičemž musí být zaručeno úplné zaplavení vnitřního průměru měřicí trubky čidla. Vyhodnocovací jednotka průtokoměru se připojí na stejný fázový okruh jako chladicí zařízení. Pro vyrovnání potenciálů všech zařízení výčepního okruhu, se musí zemnicí svorka umístěná na pravé straně skříňky propojit se zemnicí svorkou (kostrou) chladicího zařízení (Cu vodič o průřezu cca 1,0 mm2). Rovněž se musí propojit kovové tlakové nádoby s plynem a sudy s čepovaným nápojem s touto zemnicí svorkou. Montáž a zapojení provádí pověřená proškolená montážní firma.

### Čištění, údržba

Čištění spočívá v standardní sanitaci prováděné servisní organizací. Ověřování přesnosti průtokoměru provádí výrobní firma, případně pověřená servisní organizace